|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Automatisk GEZE-døråbner Slimdrive EMD F-IS 2-fløjet, med integreret lukkesekvensregulering, certificeret iht. EN 1158, til brand- og røgbeskyttelsesdøre (brandbeskyttelsesgodkendelse fås på anmodning, følg DIBt-retningslinjerne for fastholdsystemer) som en lydsvag elektromekanisk døråbner til indvendige og udvendige døre, indbygningshøjde 70 mm med fastholdmekanismer iht. DIN 18 263, del 4 forberedt for tilslutning til frigivelsesanordning med indstillelig fjederkraft EN styrke 3-6, Testet og certificeret iht. DIN 18650/EN 16005. Også beregnet til ubesværet manuel døråbning (optimeret iht. DIN 18040). Udløsning i tilfælde af en alarm via den autonome GEZE udløserenhed, med Reset-knap for genetablering af standby, når alarmen har været udløst med udløserknap ( ) UP ( ) AP med monteringspladesæt Intelligent digital styring (kategori 2 iht. DIN EN 954-1 og ydeevneniveau "d" iht. DIN EN ISO 13849-1). Version: ( ) til brug på brand- og røgbeskyttelsesdøre ( ) til brug på anslagsdøre uden brand- eller røgbeskyttelseskrav ( ) karmmontering modsat hængselsiden med glideskinne (skubbende) (EN 3-5) ( ) karmmontering modsat hængselsiden med arm (skubbende) (EN 4-6) ( ) karmmontering på hængselsiden med glideskinne (trækkende) (EN 3-5) Funktioner: Driftstilstande: "Permanent åben", "Automatik", "Butikslukning", "Nat" “"Butikslukning" kun i forbindelse med en ekstern programvælger, Lavenergidrift iht. DIN 18650/EN 16005 servostyring for at lette manuel åbning af hængslede døre forhindringsdetektering og reversering diagnosefunktion og fejlhistorik alle indstillinger kan foretages via DPS-programmeringsenheden Tekniske egenskaber: Dimensioner: 70 x 120 mm (højde x dybde), Nettilslutning: 230 V AC, 50/60 Hz, Dørfløjbredde: maks. 1.400 mm Hængselstørrelse: 1700 – 2500 for karmmontering på hængselsiden med glideskinne 1700 – 2500 for karmmontering modsat hængselsiden med glideskinne 1700 – 2800 for karmmontering modsat hængselsiden med arm Dørvægt: maks. 230 kg Døråbningsvinkel: ca. 110° Indstillelig åbne- og lukkehastighed Indstillelig elektrisk låsning Indstillelig holde-åben-tid fra 0-60 sekunder Konturstyret åbning og lukning Tilslutningsmuligheder: Separate indgange for indvendige og udvendige sensorer Nødstopkontakt, programkontakt, motorlås, på stedet Elslutblik, strømforsyning til eksterne enheder: 24 V DC, 1.200 mA Kabelføringen skal udføres på stedet af en autoriseret elektriker iht. GEZE- kabeldiagrammet, og idrifttagning skal foretages af en montør eller servicepartneren. Iht. DIN 18650/EN 16005 skal: - sikkerhedsanalyse foretages som grundlag for planlægning og udførelse - vedligeholdelses- og ulykkesforebyggende inspektion udføres mindst én gang om året - den sekundære lukkekant på en automatisk hængslet dør sikres Hvis der ikke er nogen sikring, skal sikkerhedsanalysen henvise til den resterende risiko. Sikring af den sekundære lukkekant skal udføres på stedet og indgår ikke i leveringsomfanget fra GEZE GmbH. Vi anbefaler derfor brug af en fingerbeskyttelses skærm eller runde profiler for at sikre den sekundære lukkekant. Bemærk: Elektrisk døråbner, for frigivelse af døren, 24 V DC, som modstykke til låserigel samt låsekontakt til at afbryde døråbneren, når døren er lukket (1 pr. døråbner), leveres med. Kåbe i farve: ( ) sølvfarvet EV 1 ( ) mørk bronze ( ) hvid, RAL 9016 ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € IQ eStrike FT500-B Kompakt elektrisk brandbeskyttelsesdøråbner i arbejdsstrømversion, godkendt til brug på brandbeskyttelsesdøre, til universel brug DIN venstre / højre med 3 mm indstillelig radiallås, indgrebsdybde: 6,5 mm med dobbeltviklet teknologi, Med bipolær EMC-beskyttelsesdiode Holdekraft: 8.000 N Nominel spænding (momentkontakt): 12-48 V AC/DC Nominel spænding (permanent tilstand): 12 eller 24 V AC/DC Strømforbrug: 100 mA ved 24 V VDS-klasse B Dimensioner: 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (bredde x højde x dybde) Uden stolpe |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € IQ eStrike FT501-E Kompakt elektrisk brandbeskyttelsesdøråbner i arbejdsstrømversion med signalprocessor og strømsparefunktion, godkendt til brug på brandbeskyttelsesdøre, til universel brug DIN venstre / højre med 3 mm indstillelig radiallås, indgrebsdybde: 6,5 mm Med bipolær EMC-beskyttelsesdiode, Holdekraft: 8.000 N Nominel spænding (permanent tilstand): 8-24 V AC/DC Strømforbrug: 200 mA (ved 8-11 V) Strømforbrug: 50 mA (ved 12-24 V) VDS-klasse B Dimensioner: 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (bredde x højde x dybde) Uden stolpe |
|  | Valgfri position ......................... stk. .............................. € .............................. € ( ) GEZE låsekontakt for frakobling af døråbneren ved lukket dør |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Sikring GEZE sensorliste, testet iht. DIN 18650/EN 16005, dørbladsmontering til sikring af dørens svingområde i både åbne- og lukkeretning (2 sensorlister påkrævet pr. dørblad) ( ) GC 338 sensorliste til indvendige og udvendige døre og alle gulvforhold (f.eks. dørmåtte, metalskinne, mørke og absorberende gulve, skinnende og våde fliser, riste). Med integreret vægudblænding og strømsparefunktion. ( ) GC 338 vejrskærm til at beskytte sensorlisten mod interferens forårsaget af regn Dørfløjbredde: ....... mm Med asymmetriske 2-fløjede døre med TSA 160 NT-IS, TSA 160 NT F-IS, EMD-IS, EMD F-IS: Dørfløjbredde, bevægelig fløj ....... mm Dørfløjbredde, fast fløj: ....... mm Den sekundære lukkekantsikring ved dørhængslerne skal udføres på stedet eller af dørproducenten på grundlag af sikkerhedsanalysen. GEZE forbindelseselement med integreret sensor, for pladsbesparende montering af sensor og arm eller glideskinne i ét plan, testet iht. DIN 18650/EN 16005, dørbladsmontering Version: ( ) GC GR, med integreret, todelt glideskinneprofil ( ) Adapter for indbygning af sensorliste med arm |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Sikring (valgfri position) GEZE nødstopkontakt med glasrude og belysning for afbrydelse af netspændingen, beskyttelsesklasse IP 20 ( ) AP ( ) UP En nødkommandoanordning (nødstopkontakt) er ikke påkrævet iht. DIN 18650/EN 16005. |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Styring (valgfri position) GEZE bevægelsesradar med retningsdetektering og udblænding af tværgående trafik for styring, beskyttelsesklasse IP 54 ( ) udvendig ( ) indvendig |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Aktivering (valgfri position) GEZE albuekontakt, plastik, beskyttelsesklasse IP 30 ( ) AP eller GEZE albuekontakt, rustfri stål, beskyttelsesklasse IP 30 ( ) AP ( ) UP eller GEZE albuekontakt, rustfri stål, beskyttelsesklasse IP 65 ( ) AP eller GEZE berøringsfri nærhedsafbryder, plastik, beskyttelsesklasse IP 65 ( ) UP |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Aktivering (valgfri position) GEZE trådløst program med sikker rullende kodekryptering for trådløs aktivering (ca. 30 m rækkevidde i bygningen). Sendere: ( ) 1-kanals radiohåndsender, beskyttelsesklasse IP 54 og vægbeslag ( ) 2-kanals radiohåndsender, beskyttelsesklasse IP 54 og vægbeslag ( ) 4-kanals radiohåndsender, beskyttelsesklasse IP 54 og vægbeslag ( ) Radiosendermodul for valgfri indbygning i GEZE albuekontakten Radiomodtager: ( ) Radiomodtagermodul med 2 udgange, 24 V, impulsdrift eller impuls- og permanent drift for indbygning i døråbneren eller i en UP-dåse med beskyttelsesklasse IP 20 |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Styring (valgfri position) GEZE røgmelder RSZ 6 Tilslutning: 230 V AC, 250 mA, Udgangsspænding: 24 V DC Farve: ( ) sølvfarvet ( ) mørk bronze ( ) hvid ( ) rustfrit stål design ( ) RAL ..... |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Styring (valgfri position) GEZE røgdetektor RS 5 24 V til montering i loft kan sluttes til røgmelderen Farve: ( ) sølvfarvet ( ) mørk bronze ( ) hvid ( ) rustfrit stål design ( ) RAL ..... |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € GEZE røgdetektor GC 153, 24 V, komplet med sokkel, testet iht. EN 54-7, integreret ledningsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637, kan sluttes til røgmelder (2 stk.) Farve: ( ) hvid |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € GEZE termisk detektor GC 153, 24 V, komplet med sokkel, testet iht. EN 54-7, integreret ledningsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637, kan sluttes til røgmelder (2 stk.) Farve: ( ) hvid |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Betjening (valgfri position) GEZE DPS-programmeringsenhed i AS 500-serien for indstilling af driftstilstand samt idriftsætning af døråbneren og indstilling af parametre, med funktionstaster, 2x 7-segmentdisplay, alfanumerisk fejlvisning, beskyttelsesklasse IP 40 Driftstilstande: "Permanent åben", "Automatik", "Butikslukning", "Nat" ( ) AP ( ) UP eller GEZE nøgleprogramkontakt for indstilling af driftstilstand, med funktionstaster, LED-matrixdisplay, kodet fejldisplay, beskyttelsesklasse IP 40, beregnet til omskiftning af programmer med 55 x 55 mm omskiftningsenhed Driftstilstande: "Fra", "Permanent åben", "Automatik", "Butikslukning", "Nat" ( ) AP ( ) UP eller GEZE mekanisk programvælger for indstilling af driftstilstand, med drejeknap, LED-fejlvisning, beskyttelsesklasse IP 40, beregnet til omskiftning af programmer med 55 x 55 mm omskiftningsenhed Driftstilstande: "Fra", "Permanent åben", "Automatik", "Butikslukning", "Nat" ( ) AP ( ) UP eller GEZE mekanisk programkontakt for indstilling af driftstilstand, med nøgle, LED-fejlvisning, beskyttelsesklasse IP 40, beregnet til omskiftning af programmer med 55 x 55 mm omskiftningsenhed Driftstilstande: "Fra", "Permanent åben", "Automatik", "Butikslukning", "Nat" ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € Betjening (valgfri position) GEZE nøglekontakt til at "låse" programvælgeren for at forhindre uautoriseret ændring af driftstilstanden, beskyttelsesklasse IP 40 ( ) AP ( ) UP |