|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. GEZE Slimdrive SL NT Kompakt automatisk lineær skydedør, med en døråbnerhøjde på kun 70 mm, typetestet af TÜV iht. DIN 18650, vægt på op til 120 kg pr. fløj, med selvrensende ruller for permanent lydsvag gang Døråbner Døråbnerdimensioner (højde x dybde): 70 x 190 mm Integreret batteri med automatisk opladning og overvågning til nødåbning og -lukning ved strømsvigt Intelligent digital styring (kategori 2 iht. DIN EN 954-1 og ydeevneniveau "d" iht. DIN EN ISO 13849-1): - Enkel parameterindstilling, idrifttagning og vedligeholdelse via valgfri bluetooth-forbindelse til en PC - Selvlærende og med dynamisk tilpasning af holde-åben-tid ifm. tværgående trafik med henblik på optimal komfort - Kan kobles på nettet og integreres i bygningens styreteknik via CAN-bus - Uafhængig fejlregistrering og protokollering - Indstillingsmuligheder for alle dørens bevægelsesparametre - Alle funktioner integreret i én enhed; ingen andre moduler påkrævet Ekstrem lydsvag DC-døråbner Robust netdel med integreret alpolet hovedafbryder og sikring Statisk og dynamisk kraftbegrænsning iht. DIN 18650, plus statisk under 150 N iht. BGR 232 (tidligere ZH 1/494) Automatisk reversering ved forhindring Dimensioner (i umonteret tilstand): Frihøjde LH:…………..mm Frihøjde LB:…………..mm Passagehøjde DH:……….mm Passagebredde DB:.......... mm (1-fløjet 700-3.000 mm, 2-fløjet 900-3.000 mm) Montering: ( ) vægmontering eller ( ) montering på profilsystem eller ( ) selvunderstøttende installation Dørsystemversion: ( ) 1-fløjet, venstre lukning ( ) 1-fløjet, højre lukning ( ) 2-fløjet ( ) med sidedele Montering: ( ) Bevægelig fløj med ISO- eller MONO-glas, fint indrammet (fløjvægt op til 125 kg): ( ) Med 22 mm ISO-glas fremstillet af ( ) hærdet sikkerhedsglas eller ( ) lamineret sikkerhedsglas ( ) Med 22 mm ISO-glas fremstillet af ( ) hærdet sikkerhedsglas eller ( ) lamineret sikkerhedsglas ( ) med panelfyldning eller ( ) GEZE integreret helglassystem (IGG) Helglaselement uden ramme med beslagssystem integreret mellem to ruder (standard 2 x 6 mm), uden bærende eller synlige dele på glasoverfladen og i området omkring kanten på rudens inderside. Afstand mellem ruder 27 mm Dørfløjstykkelse: ca. 40 mm Standard skriftbredde: 30 hele vejen rundt (brugertilpasset løsning 45 mm) Farveskrift på kanten rundt om glasset: iht. GEZE-farveskema …………… ( ) med Sekurit-diamant (hvidt glas) af hærdet sikkerhedsglas eller ( ) lamineret sikkerhedsglas ( ) med Sekurit-Planilux (grønt glas) af hærdet sikkerhedsglas eller ( ) lamineret sikkerhedsglas Overflade af letmetalkomponenter for døråbner og (hvis relevant) bevægelige fløje: ( ) sølvfarvet EV1 eller ( ) RAL ........ Kabelføringen skal udføres på stedet af en autoriseret elektriker iht. GEZE- kabeldiagrammet Installation, idrifttagning og brugerinstruktion samt udlevering af dokumentation iht. DIN 18650 skal udføres af kvalificeret personale, der er autoriseret af GEZE. Servicepartner. Iht. DIN 18650: - sikkerhedsanalysen foretages som grundlag for planlægning og design - testning skal udføres mindst én gang om året og vedligeholdelse mindst én gang om året |
| --- | --- |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Betjening GEZE DPS-programmeringsenhed i AS 500-serien for indstilling af driftstilstand samt idriftsætning af døråbneren og indstilling af parametre, med funktionstaster, 2x 7-segmentdisplay, alfanumerisk fejlvisning, beskyttelsesklasse IP 40 Driftstilstande: "Permanent åben", "Automatik", "Butikslukning", "Nat", "Fra" ( ) AP ( ) UP eller GEZE knapprogramkontakt for indstilling af driftstilstand, med funktionstaster, LED-punktvisning, kodet fejlvisning, beskyttelsesklasse IP 40, beregnet for omskiftning af programmer med 55 x 55 mm omskiftningsenhed Driftstilstande: "Fra", "Permanent åben", "Automatik", "Butikslukning", "Nat", ( ) SM ( ) FM eller GEZE mekanisk programkontakt for indstilling af driftstilstand, med drejeknap, LED-fejlvisning, beskyttelsesklasse IP 40, beregnet for omskiftning af programmer med 55 x 55 mm omskiftningsenhed Driftstilstande: "Fra", "Permanent åben", "Automatik", "Butikslukning", "Nat", ( ) SM ( ) FM eller GEZE mekanisk programkontakt for indstilling af driftstilstand, med knap, LED-fejlvisning, beskyttelsesklasse IP 40, beregnet for omskiftning af programmer med 55 x 55 mm omskiftningsenhed Driftstilstande: "Fra", "Permanent åben", "Automatik", "Butikslukning", "Nat", ( ) SM ( ) FM |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Betjening (valgfri position) GEZE nøglestyret trykknap for "låsning" af programkontakten for at forhindre uautoriserede ændringer af driftstilstanden, beskyttelsesklasse IP 40 ( ) SM ( ) FM |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Styring og sikring GEZE kombidetektor med bevægelsesradar med retningsdetektering og selvovervågende dobbelt 3D-lysgardin for styring og beskyttelse af lukkeområdet iht. DIN 18650, beskyttelsesklasse IP 54 ( ) Ekstern ( ) Intern |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Styring (valgfri position) GEZE bevægelsesradar med retningsdetektering og udblænding af tværgående trafik for styring, beskyttelsesklasse IP 54 ( ) Ekstern ( ) Intern |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Styring (valgfri position) GEZE albuekontakt, plastic, beskyttelsesklasse IP 30 ( ) SM eller GEZE albuekontakt, rustfri stål, beskyttelsesklasse IP 30 ( ) SM ( ) FM eller GEZE albuekontakt, rustfri stål, beskyttelsesklasse IP 65 ( ) SM eller GEZE berøringsfri nærhedstrykknap, plastic, beskyttelsesklasse IP 65 ( ) FM |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Styring (valgfri position) GEZE trådløst program med sikker rullende kodekryptering for trådløs aktivering af den automatiske døråbner (ca. 30 m rækkevidde i bygningen). Sender: ( ) 1-kanals radiohåndsender, beskyttelsesklasse IP 54 og vægbeslag ( ) 2-kanals radiohåndsender, beskyttelsesklasse IP 54 og vægbeslag ( ) 4-kanals radiohåndsender, beskyttelsesklasse IP 54 og vægbeslag ( ) Radiosendermodul for valgfri indbygning i GEZE albuekontakten Modtager: ( ) Radiomodtagermodul med 2 udgange, 24 V, impulsdrift eller impuls- og permanent drift, for montering i døråbner eller skjult montering med beskyttelsesklasse IP 20 |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Styring (valgfri position) GEZE fodkontakt, rustfri stål, pneumatisk, for montering i gulv |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Styring (valgfri position) GEZE nøglestyret trykknap, udvendig (beskyttelsesklasse IP 54) med eller uden profilhalvcylinder og omskiftningsfunktion ( ) SM ( ) FM |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Styring (valgfri position) GEZE nøglestyret trykknap, udvendig (beskyttelsesklasse IP 54) med eller uden profilhalvcylinder og opkaldsfunktion til brandvæsen ( ) FM |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Styring (valgfri position) GEZE nøglestyret trykknap, udvendig (beskyttelsesklasse IP 54), designet til brug sammen med medfølgende profilhalvcylinder fra lukkesystemet og 1 trykknap med nøgleikon for åbning indefra. Systemet åbner fra låst position, når kontakten sluttes og låses, når bladet er lukket. |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Styring (valgfri position) Ekstrakontakt for åbning af apoteker |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Sikring (valgfri position) GEZE beskyttende dørblad for beskyttelse iht. DIN 18650 foran bevægelig fløj i områder, hvor der i kraft af døren kan være fare for skader pga. skæring, knusning eller klemning. Blad fremstillet af 10 mm hærdet sikkerhedsglas inkl. beslag, kan drejes med henblik på rengøring Kan kun bruges med fint indrammede bevægelige fløje med ISO-glas eller med IGG-belægning! ( ) beslag til døråbner eller ( ) beslag til væg Alternativ option: ( ) Sensorbaseret fast panelbeskyttelse med 3D-lysgardin |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Sikring (valgfri position) GEZE sikkerhedsblad for sikring iht. DIN 18650 i områder, hvor der i kraft af døren kan være fare for skader pga. skæring eller klemning, for stang-/glideskinnekonstruktioner (afhængigt af stolpens placering) bag ved den bevægelige fløj, blad er fremstillet af 10 mm hærdet sikkerhedsglas inkl. beslag Alternativ option: ( ) Sensorbaseret fast panelbeskyttelse med 3D-lysgardin |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Sikring (valgfri position) GEZE selvovervågende dobbelt 3D-lysgardin for sikring af lukke- eller åbningsområdet iht. DIN 18650, beskyttelsesklasse IP 54 (for dem, der ønsker et højt beskyttelsesniveau) ( ) Ekstern ( ) Intern |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Sikring (valgfri position) GEZE sikkerhedslysbarriere med 2 sendere og 2 modtagere for sikring af åbningsområdet, beskyttelsesklasse IP 65. Iht. DIN 18650 kun tilladt, hvis der anvendes en bevægelsesradar på begge sider. Strømmen til fløjene begrænses af et strømbegrænsningssystem, og udstyret er ikke for dem, der ønsker et højt beskyttelsesniveau! |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Sikring (valgfri position) GEZE nødstopkontakt med glasrude og belysning for afbrydelse af netspændingen, beskyttelsesklasse IP 20 En nødkommandoanordning (nødstopkontakt) er ikke påkrævet iht. DIN 18650. ( ) SM ( ) FM |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Sikring (valgfri position) GEZE nødstopkontakt med baggrundsbelyst svampeformet knap for nødåbning eller -lukning, beskyttelsesklasse IP 40 En nødkommandoanordning (nødstopkontakt) er ikke påkrævet iht. DIN 18650. ( ) SM ( ) FM |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Låsning (valgfri position) ( ) Elektromagnetisk totrinslåsning, integreret i døråbneren, med manuel nødoplåsning eller ( ) Hageboltlås (kun for fint indrammet bevægelig fløj eller for termisk adskilt rammebevægelig fløj) eller ( ) Boltlås for montering på undersiden af dørbladet (kun til fint indrammet bevægelig fløj), forberedt til profilcylinder eller profilhalvcylinder ( ) låsbar på én side (til 46 mm PHC) eller ( ) låsbar på begge sider (til 71 mm HC) |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Gulvskinne (valgfri position) Gennemgående gulvskinne i sølvfarvet aluminium E6/EV1, mulighed for UP-montering i gulv, glideskinne kan fjernes med henblik på rengøring eller udskiftes Anbefalet til udvendige døre med åbningsbredder på over 2.000 mm |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. Overvågning (valgfri position) GEZE slutstillingssensor med reed-kontakt certificeret til VdS-klasse C, for montering i skydedøråbner for elektronisk overvågning af dørfløjen (f.eks. ifm. et udvendigt alarmsystem, bygningsstyringssystem osv.). |
|  | ......................... stk. € .............................. € .............................. |