|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € GEZE udenpåliggende dørlukker TS 5000 ISM, til 2-fløjede døre, for montering på brand- og røgbeskyttelsesdøre, lukkekraft iht. EN 1154, med integreret mekanisk lukkesekvensregulering iht. 1158, lukkekraft, lukkehastighed, endestop og låsning kan indstilles forfra, med visuel lukkekraftvisning, dørbladsmontering modsat hængselsiden, med monteringsplade ( ) Dørlukker TS 5000 indstillelig lukkekraft styrke EN 2-6, fløjbredde op til 1.400 mm ( ) Dørlukker TS 5000 ECline indstillelig lukkekraft styrke EN 3-5, med meget høj effektivitet > 80 % for barrierefrie døre iht. DIN 18040, fløjbredde op til 1.250 mm Farve: ( ) sølvfarvet ( ) mørk bronze ( ) rustfrit stål design ( ) hvid ( ) iht. RAL Tilbehør: ( ) Integreret næsten usynlig fleksibel åbningsbegrænser til E/R/ISM-glideskinner |
| --- | --- |
|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € GEZE medbringerklap CB flex med GEZE dørlukkerdesign, for sikring af den rigtige lukkesekvens for alle 2-fløjede GEZE dørlukkersystemer med regulering af dørlukkesekvens, længden kan indstilles trinløst i monteret tilstand (70-210 mm overhæng), ikke-synligt hængsel og længdeindstillingsmekanismer, med hætte i siden, kan afkortes på stedet, malet overflade som standard. Farve: ( ) sølvfarvet ( ) iht. RAL |