|  | ........................... stk. .............................. € .............................. € GEZE udenpåliggende dørlukker TS 5000 ECline med mekanisk fasthold, fastholdebeslag med præcis variabel indstilling mellem 80° og 130°, fastholdet kan overstyres, trinløs indstillelig lukkekraft styrke 3-5 iht. EN 1154, for barrierefrie døre iht. DIN 18040 op til fløjbredde på 1.250 mm ved maks. åbningsmoment på 47 Nm, høj effektivitet over 80 %, betydeligt fald i åbningsmoment, kan aktiveres/deaktiveres afhængigt af monteringssituation, med ECline glideskinne, lukkekraft, lukkehastighed, endestop og låsning kan indstilles forfra, med visuel lukkekraftvisning, standardmontering modsat hængselsiden, med monteringsplade Farve: ( ) sølv ( ) rustfrit stål design ( ) hvid ( ) iht. RAL |
| --- | --- |